Введение

Разработка генерального плана с. Темясово сельского поселения Темясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта, заключенного ООО «Сельпроект» и администрацией сельского поселения Темясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития населенного пункта на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным документом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и собственно строительства.  Генеральный план разрабатывается в рамках республиканской  целевой программы «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.10.2009 года № 391.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее современного состояния и выявления ограничений по ее использованию. С учетом ограничений комплексного развития территории в составе генерального плана разрабатывается функциональное зонирование территории, которое является основой последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования. В составе генерального плана также определяются направления развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта генерального плана населенного пункта – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории села Темясово и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие села;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок – 2032 год.

Глава 1. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Село Темясово имеет зонирование на жилую и производственную зоны. Взаимное расположение жилой и производственной зон не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Общественная зона села располагается вдоль ул. Советская.

Крупные производственные секторы размещены на севере, юго-востоке жилой зоны. В населенном пункте широко развита специализация производства по деревообработке леса – малый бизнес - обработка древесины на пилораме.  На рынке лесопильных услуг не наблюдается настолько глубоких кризисных явлений, которые проявляются в других отраслях экономики. Экономические расчеты показывают, что вложения в подобный бизнес являются практически идеальным решением вложения денег. Считается, что пилорама является одним из самых популярных продуктов на рынке готового бизнеса, когда производство организовано непосредственно в месте происхождения сырья.

Способствует значительной популярности бизнеса на пилораме и возрастающий спрос строительства частных деревянных коттеджей, а также прилегающих к ним бань. Но производственные зоны частных предприятий по переработке древесины, расположенных по всей территории населенного пункта, не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Проектом предлагается организация (перенос) всех существующих предприятий по переработке древесины (11 предприятий) на территорию производственной зоны по лесозаготовке (в настоящее время недействующая), расположенную на севере населенного пункта.

Для строительства под индивидуальную жилую застройку отведена территория в северо-западном и северном направлении.

Сложившийся дорожно-транспортный каркас, структура взаимно перпендикулярных улиц и дорог расположена в широтном и меридиональном направлении, между которыми размещаются территории жилой застройки.

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно-пространственные решения территории с. Темясово приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу села.

Развитие населенного пункта на расчетный срок планируется за счет механического прироста населения. Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счет устройства междуквартальных проездов, новых улиц;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- благоустройство территории населенного пункта, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения, для создания комфортных условий проживания.

Благодаря комплексному подходу предлагаемые архитектурно-пространственные решение территории населённого пункта, позволяют организовать удобную и комфортную среду проживания.

В основу архитектурно-планировочного решения с. Темясово положен принцип формирования компактной жилой среды с четким функциональным зонированием и учетом инженерно-геологических и экологических ограничений. Проектные решения приняты с учётом сложившейся ситуации и направлены на создание условий для развития населенного пункта, улучшение условий проживания для его граждан.

Предлагается размещение усадебной жилой застройки средней этажности в северо-западной и западной части, что создаст завершённый облик населенного пункта.

В составе существующей общеобразовательной школы необходимо разместить детско-юношеские спортивные залы, где будут заниматься дети школьных возрастов, площадку для общественных мероприятий, площадку для размещения детского городка, культурный центр.

Предлагается на первую очередь (до 2022 г.):

- строительство детского сада  на 50 мест

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ФОК совместно со спортивными площадками включающего в себя:

- спортивные залы на 300 м2 площ. пола;

- кафе на 127 посад. мест.

- реконструкция существующей Участковой больницы и доведение ее проектной мощности в 40 койко-мест;

- строительство торгового комплекса, в составе которого размещаются:

- аптека на 30 м2 площ. пола;

- кафе на 20 пос. мест;

- торговые ряды на 300 м2 торг. площади;

- объекты бытового обслуживания на 10 раб. места;

- строительство гостиницы на 30 мест.

- реконструкция существующего клуба (ДК) и доведение его вместимости до 500 мест;

- строительство общественного центра, в составе которого размещаются:

-  предприятие общественного питания на 70 посад. мест;

-  магазин товаров повседневного спроса на 750 м2 торговой площади;

-  отделение связи

-  отделение банка

-  предприятия бытового обслуживания на 10 раб. места

-  аптека на 40 м2 площади пола

центр досуга:

-  универсальный зрительный зал;

-  дансинг-зал;

-  помещения для культурно-массовой и любит. деятельности;

-  библиотека, интернет центр;

-  спортивный зал общего пользования;

- строительство конно-спортивного комплекса (в ЮВ-направлении от н.п.)

на территории размером  34 га  в  составе :

1-ая очередь:

-Конюшни на 20  лошадей-зимние

-Поле  ипподрома с  двумя  дорожками;

-Дистанция  для  рысистых лощадей ;

-Дистанция для  скаковых  лощадей ;

-Трибуна с  навесом, судейской  кабиной, и подтрибунными  пространствами

2-ая очередь:

-Конно-спортивный манеж

-Денники на 40 лошадей – летние;

Размещение объектов инженерной инфраструктуры отражены в главе 5 настоящего документа.

На расчетный срок (до 2032 г.) предлагается :

- строительство начальной школы , в составе которой размещаются:

- начальная школа на 60 учащихся;

- детский сад на 55 мест.

Объекты инженерной инфраструктуры разрабатываются на дальнейших стадиях проектирования.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями, с учетом сложившегося природно-ландшафтного окружения и транспортных связей: автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населенного пункта ряд площадок, пригодных для градостроительного освоения.

Генеральным планом градостроительного развития с. Темясово предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- создание зоны отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории населенного пункта.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории села, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловой, природно-рекреационной, производственной, зоны инженерно-транспортной инфраструктур.

Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Кварталы жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром населенного пункта и зоной отдыха.

Общая архитектурно-планировочная организация новых районов создает благоприятные условия проживания.

Совокупность всех факторов, влияющих на архитектурно-пространственное решение, предопределила выбор общей  композиционной идеи. Эти факторы можно объединить в 3 группы: планировочные условия, объемно-пространственные элементы и условия, экономические факторы.

К планировочным решениям относятся: общее архитектурно-планировочное построение генерального плана, функциональная организация жилой застройки, местные условия.

Объёмно-пространственные элементы и условия включают тип жилой застройки, композицию общественно-делового центра и общественных зданий, приемы их группировки и взаимного расположения в пространстве, а также условия восприятия жилой застройки.

Экономические факторы это инженерно-экономические требования к проектированию жилой застройки.

1.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории выполнено в соответствии с существующим положением индивидуальной жилой застройки, в соответствии с действующими земельными отводами и сложившейся планировочной ситуацией.

Планировочная структура населенного пункта продиктована существующими природными условиями.

1.2.1. Жилая зона

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Новое жилищное строительство в генеральном плане с. Темясово предполагается как внутри современной границы, так и на новых территориях за пределами существующей границы.

На расчетный срок реализации генерального плана намечено освоение площадок внутри современной границы населенного пункта, а также в северо-западном и северном направлении от границы населенного пункта.

Объем жилищного строительства на I очередь строительства генерального плана составит 28 748,8 м2 общей площади жилья.

На конец расчетного срока реализации генерального плана намечено освоение площадок под индивидуальное жилищное строительство в существующих границах села, в северо-западном, юго-восточном направлении. Объем нового жилищного строительства на данных территориях составит 19020 м2 общей площади жилья.

Жилищное строительство

Минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принята из «Республиканских нормативов градостроительного проектирования РБ» на расчетные периоды, приведенные в таблице 4: на первую очередь строительства –25,6 м2/чел. и на расчетный срок – 30,0 м2/чел.

По сельскому поселению Темясовский сельсовет существующая жилая площадь – 906926 м2.

На первую очередь строительства – 1123 человека: 1123х25,6=28 748,8 м2                                          На расчетный срок – 288 человека: 288х30,0=8640м2

Параллельно новому строительству будет идти модернизация существующего жилого фонда. Объем жилищного строительства может быть больше расчетных и в сторону увеличения не лимитируется.

Характер застройки должен отвечать условиям проживания сельского населения. В основном, это дома усадебного типа в одном или в двух уровнях с локальными системами водоснабжения, канализации, отопления, с приусадебными участками для ведения личного подсобного хозяйства и с надворными постройками для содержания домашнего скота и птицы.

Площадь перспективных селитебных зон определена исходя из представления каждой семье площадки для строительства индивидуального дома с приусадебными участками для населенных пунктов в размере 0,25-0,30 га.

Прогноз развития жилищного фонда с. Темясово

табл. № 2

| Показатели | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность населения (чел.) | 3507 | 4630 | 4918 |
| Жилищная обеспеченность (м2/чел.) | 26,4 | 25,6 | 30 |
| Общая площадь жилья (тыс. м2) |  | 118 528 | 147 540 |
| Убыль жилья (тыс. м2) | - | - | - |

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующих продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Объемы строительства

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития с. Темясово были определены предпосылки и возможные условия перспективного развития населенного пункта, выявлена общая численность трудовых ресурсов в составе населения и их абсолютная величина, произведен расчет и технико-экономическом обоснование численности населения (п. 3.4. тома II). На расчетный срок (2032 г) – 4918 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека) определяются объемы и виды строительства в населенном пункте.

В настоящем разделе приводятся сводные таблицы в соответствии с принятыми проектными решениями.

Расчет территории строительства

табл. № 3

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. | I оч. (новое строит.) | Расч. срок |
| Территории усадебной застройки | 280,34 | 26,4 | 16,0 |
| Всего, территория с. Темясово, га | 881,55 | 977,0 |

1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

табл. № 4

| № n¦n | Наименование учреждений | Ед. измер. | Расч. пок. на 1000 чел. | Расчетная емкость | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На I-ю очередь 4630 чел. | На расч. срок 4918 чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144,0 | 667 | 708 | существ.- реконструкция |
| 2 | Дошкольные учреждения | мест | 35,0 | 162 | 172 | существ.-реконструкция, проектируемое I очередь |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Сельская участковая больница | 1 койка | 9,6 | 44 | 47 | существующая - реконструкция |
| 4 | Аптека VIII группы | м2 | 14 | 65 | 69 | сущ., вторговом комплексе – 1 очередь, в составе общественного центра – 1 - очередь |
| Учреждения культуры и искусства |
| 5 | Дом культуры, клуб | мест | 230,0 | 1065 | 1131 | существ., в составе общественного центра – 1 - очередь |
| 6 | Библиотеки | тыс.ес. хранен, чит. место | 4-4,5/ 2-3 | 19/9 | 20/10 | существ., в составе общественного центра – 1 очередь |
| 7 | Помещения для культмассовой работы и досуга | м2 пл.пола | 60 | 278 | 295 | в составе дома культуры, в составе общественного центра – 1- очередь |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 8 | Магазин товаров повседневного спроса | м2 т.пл | 300,0 | 1389 | 1475 | на расч. срок |
| 9 | В том числе: продовольственные | м2 т.пл | 100,0 | 463 | 492 | -«- |
| 10 | непродовольственные | м2 т.пл | 200,0 | 926 | 984 | 1 очередь в здании общественного центра и торговом комплексе |
| 11 | Предприятия обществ. питания | пос./м | 40,0 | 185 | 197 | -«- |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 12 | Баня | мест. | 7,0 | 32 | 34 | имеются частные бани |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | р/м | 4,0 | 19 | 20 | в составе общественного центра – 1 очередь |
| 14 | Гостиница | мест. | 6,0 | 28 | 30 | -«- |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 15 | Спортзал закрытый | м2/пл. | 80,0 | 370 | 393 | в здании школы (проект. I очередь) в составе ФОКа – 1 очередь |
| 16 | Спортивная площадка | га | 0,9 | 4,2 | 4,4 | общепоселковый стадион (сущ.)и на расчетный срок |

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

Одной из основных целей генерального плана с. Темясово является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В районах нового жилищного строительства предусматривается размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице № 4 и ниже по разделу.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения. Согласно расчету, потребность в детских дошкольных учреждениях к 2022 г. составит 162 места, к 2032 г. – 172 места. Существующая совокупная мощность детских садов – 75 мест. Исходя из вышесказанного, на расчетный срок реализации генерального плана потребуется строительство двух новых детских садов.

Общеобразовательные школы. Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах к 2022 г. составит 667 мест, к 2032 г. – 708 мест. Существующая совокупная мощность общеобразовательной школы составляет 500 детей и начальной школы - 50 детей, что не обеспечивает потребность населения до конца расчетного срока генерального плана. Таким образом требуется реконструкция существующих школ и строительство на расчетный срок начальной школы с детским садом.

Учреждения здравоохранения

Основным учреждением здравоохранения в с. Темясово является сельская участковая больница на 7 койко-мест.

Мощность действующей СУБ не обеспечивает прогнозируемую потребность населения до конца расчетного срока генерального плана. Проектом предусматривается реконструкция существующей участковой больницы

Учреждения досуга, культуры и искусства

Проектом предусматривается строительство общественного центра.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция средней общеобразовательной школы с многофункциональным спортивным залом;

- организация спортивных площадок с легкоатлетическими секторами в рекреационной зоне;

- организация спортивного зала общего пользования, спортивно-тренажерного зала в проектируемом здании физкультурно-оздоровительного комплекса в центральной части населенного пункта;

- строительство конно-спортивного комплекса (КСК) в ЮВ-направлении от границ с.Темясово для активного семейного  отдыха, для обучения верховой езде, для занятий с детьми  и проведения скачек, приуроченных к республиканским праздникам.

На расчетный срок строительства предусмотрена организация спортивных площадок с легкоатлетическими секторами в северной части населенного пункта.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины. Обеспеченность населения села объектами торговли на сегодняшний день не отвечает нормативной потребности. По мере освоения новых жилых территорий к расчетному сроку потребность возрастет и потребуется 1027 м2 торговой площади смешанных магазинов.

Ориентировочно на расчетный срок реализации генерального плана планируется разместить 730 м2 торговой площади в здании общественного центра и 300 м2 в проектируемом магазине повседневного спроса.

Предприятия общественного питания. Обеспеченность предприятиями общественного питания на сегодняшний день также не отвечает нормативным требованиям. Размещение предприятий общественного питания за период реализации генерального плана планируется в здании общественного центра.

Предприятия бытового обслуживания. Согласно нормам к расчетному сроку генерального плана в населенном пункте необходимо открыть предприятия бытового обслуживания на 20 рабочих места. Размещение предприятий бытового обслуживания на расчетный срок, предусмотрено в проектируемом общественном центре.

Гостиницы. На сегодняшний день в с. Темясово для размещения приезжих сотрудников и гостей не имеется ни одной гостиницы. Генеральным планом на расчетный срок предлагается размещение гостиницы на 30 мест при здании общественного центра.

Пожарное депо.

В настоящее время пожаротушение в населенном пункте производится силами 1 пожарной машины и штатом пожарников.

На основании п. 6* приложения 1* СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», требуется размещение пожарного депо на территории с. Темясово.

Кладбища. В с. Темясово имеются 5 кладбищ площадью 7,43 га. (процент заполнения составляет 90% - 6,7 га). Нормативная потребность населения в кладбищах на конец расчетного срока составит 1,2 га, из этого следует, что потребуется расширение существующего кладбища, расположенного в восточной части села.

Расчет территорий  коммунально-бытового строительства

табл. № 5

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| 1. Территории детских садов, школ | 3,4 | 3,8 |
| 2. Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 14,28 | 16,11 |
| 3.Зеленые насаждения общего пользования в т.ч. | 4,5 | 7,1 |
| - парки, скверы | 0,5 | 0,5 |
| - естественные насаждения | 3,0 | 4,5 |
| - рекреационная зона | 1,0 | 1,0 |
| - озеленение улиц | - | 1,1 |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования | 22,18 | 27,01 |

Экспликация общественных зданий и сооружений

табл. № 6

| № по эксп. | Наименование | Расчетная емкость | Территория, га | Очередность. стр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Учреждения образования и дошкольного воспитания: |  |  |  |
|  | Детский сад «Радуга» | 75 | 0,54 | существ. |
|  | Детский сад | 50 | 0,2 | 1-очередь. |
|  | Начальная школа с детским садом | 60/50 | 0,4 | расчетный срок |
|  | Общеобразовательная школа в т. ч.: - спортзал | 500 (600) | 1,8 | существующ., реконструкция |
|  | Начальная школа | 50 | 0,6 | существующ. |
|  | Психоневрологический интернат |  | 7,11 | существующ. |
|  | Учреждения административно-деловые, культуры и искусства, предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Сельский дом культуры |  |  |  |
|  | Дворец культуры |  |  |  |
|  | мечеть |  |  | сущ. – ул. А.Кадыргулова, 1б |
|  | Отдел полиции |  |  |  |
|  | Библиотека | 30 мест/15 тыс. томов | 0,72 | сущ. – ул. Советская, 39 |
|  | Историко-краеведческий музей (историко-архитектурный памятник) |  | 2,45 | сущ. – ул. А. Искужина, 2б |
|  | Училище (историко-архитектурный памятник) - администрация с. Темясово |  | 3,48 | сущ. – ул. Почтовая, 6 |
|  | Каменный склад (историко-архитектурный памятник) |  |  | сущ. – ул. Почтовая, 11 |
|  | Каменный склад Музафар бая (историко-архитектурный памятник) |  |  | сущ. – ул. Акмуллы, 3 |
|  | Первая русская школа (историко-архитектурный памятник) |  |  | сущ. – ул. Акмуллы,5 |
|  | Гостиница |  |  | проектируем. – 1 очередь |
|  | Общественный центр, в т.ч.: - предприятие общественного питания -магазин товаров повседневного спроса -отделение связи - отделение банка -предприятия бытового обслуживания - аптека - центр досуга: - универсальный зрительный зал; -дансиг-зал; -помещения для культурно-массовой и любит. деятельн. -библиотека, интернет центр; -спортивный зал общего пользования | 70 мест 750 м2 торгов. площади 5 раб. места 1 опер. места 10 места 40 м2 пл. пола 100 100 мест 100 м2 5 тыс.ед.хран. | 1,6 | 1 очередь |
|  | Магазин повседневного спроса | 20 м2 | 0,019 | существ. |
|  | Магазин Батыр» (продов.) | 18 м2 | 0,005 | существ. |
|  | Магазин «Дуслык (продов.) | 4 м2 | 0,008 | существ. |
|  | Магазин «Ильсия» | 34 м2 | 0,021 | существ. |
|  | Магазин «Атайсал» | 9,7 м2 | 0,008 | существ. |
|  | Магазин «Лада» (автозапчасти) | 9 м2 | 0,008 | существ. |
|  | Магазин «Березка» (продов.) | 27 м2 | 0,051 | существ. |
|  | Магазин «У Казака» (продов.) | 11 м2 | 0,007 | существ. |
|  | Магазин «У Ивана» | 42 м2 | 0,007 | существ. |
|  | Магазин «Илюза» | 20 м2 | 0,014 | существ. |
|  | Магазин ПО Баймак | 30 м2 | 0,006 | существ. |
|  | Магазин «Ильяс» | 24,4 м2 | 0,004 | существ. |
|  | Магазин «Зодиак» | 64 м2 | 0,007 | существ. |
|  | Магазин «Радуга» | 10 м2 | 0,009 | существ. |
|  | Магазин «Давыдов» | 25 м2 | 0,27 | существ. |
|  | Магазин «Регина» | 65,7 м2 | 0,007 | существ. |
|  | 1000 мелочей | 15 м2 | 0,06 | существ. |
|  | Магазин повседневного спроса |  | 0,19 | проектируем. |
|  | Аптека |  | 0,46 | сущ. – ул. Советская, 32 |
|  | Малый рынок |  | 3,1 | сущ., реконстр. |
|  | Учреждения здравоохранения |  | 0,01 |  |
|  | Сельская участковая больница | 40 койко/мест | 0,01 | существ., реконструкция |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | Спортивные площадки | - | 1,1 | 1- очередь и расчетный срок. |
|  | Стадион |  | 3,4 | существующий |
|  | Спортзал закрытый |  | - | сущ. в школе, в ФОКе (1- очередь) |

1.2.3. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды населенного пункта. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий населенного пункта.

На сегодняшний день производственные территории (территории сельскохозяйственных предприятий, производственных предприятий, предприятий по производству пищевых продуктов) в границах населенного пункта занимают 90,4 га что составляет около 10,3 % от всей площади с.Темясово. Территория инженерных сооружений – 0,35 га (0,04 % от площади населенного пункта).

Основная часть производственных и коммунально-складских предприятий расположена в центральной, северо-восточной и юго-восточной части населенного пункта.

За период реализации генерального плана с.Темясово общая площадь производственных территорий не претерпит изменений.

Производственные территории должны преобразовываться качественно, ориентируясь на более рациональное использование внутренних ресурсов, и повышать интенсивность использования промышленных площадок.

На конец расчетного срока генерального плана намечается:

- Расширение сферы деятельности сельхозпредприятий, восстановление мощности производства сельхозпродукции. Помимо вышесказанного, генеральным планом на территории населенного пункта предусматривается выделение территории для развития объектов инженерной инфраструктуры площадью 0,018 га.

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генеральным планом предусматривается:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов на существующих производственных площадках.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений (за границей села);

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне можно размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.с.).

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – сельскохозяйственная. Планируемая категория вредности – IV - V класс с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон 50-100 метров.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемой территории планируется путем создания современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию села.

Экспликация промышленно-коммунальных зданий и сооружений

табл. № 7

| № п/п | Наименование | Расчетная емкость | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГРП (4 шт.) | 0,3 МПа | 0,02х4 | сущ. |
|  | ГРП (3 шт.) | 0,3 МПа | 0,02х3 | проектир. |
|  | ШРП № 32-39 (8 шт.) | 0,002 МПа | 0,02х3 | существ. |
|  | ПГБ № 9 | 0,04 КГС/см2 |  | сущ. |
|  | Электроподстанция | - | 0,73 | сущ. |
|  | Котельная интерната | 120 м3/час | 0,1 | сущ. |
|  | Котельная школы | 120 м3/час | 0,1 | сущ. |
|  | Водонапорная башня (З шт.) | - | 0,0020х3 | сущ. |
|  | Водонапорная башня (2 шт.) | - | 0,0020х2 | 1 очередь |
|  | Водозаборные скважины (2) |  | 0,05х2 | 1 очередь |
|  | Водозаборные скважины (4) |  | 0,025х2 | существ. |
|  | Очистные сооружения |  |  | сущ. |
|  | Очистные сооружения |  |  | 1 очередь |
|  | Очистные сооружения ливневой канализации |  |  | 1 очередь |
|  | Очистные сооружения производственной канализации |  |  | 1 очередь |
|  | пилорама |  | 0,94 | существ. – Темясово ул. Лесхозная, 8а |
|  | пилорама |  | 0,65 | существ. – Темясово ул. Аселе, 23 |
|  | пилорама |  | 2,9 | существ. – Темясово Аселе, 4в |
|  | пилорама |  | 4,5 | существ. – Темясово, ул. Лесхозная, 39 |
|  | пилорама |  | 1,9 | существ. – Темясово ул. Аселе 17 |
|  | пилорама |  | 4,7 | существ. – Темясово ул. Аселе 36 |
|  | пилорама |  | 0,3 | существ. – Темясово, ул. С.Юлаева, 21а |
|  | пилорама |  | 1,8 | существ. – Темясово Абдулкаримова, 18а |
|  | пилорама |  | 1,2 | существ. – Темясово ул. Карагайлы, 1л |
|  | пилорама |  | 0,33 | существ. – Темясово ул. Муртазина, 1а |
|  | МТФ |  |  | существ. |
|  | ветлечебница |  |  | существ. |
|  | производство древесного угля |  | 9,9 | существ. – Темясово ул. Аселе 26 |
|  | ГУП «Баймакский лес» -пилорама |  | нет инф. | существ. – Темясово ул. Лесхозная, 10 |
|  | ООО Леспромхоз «Сакмар» - пилорама |  | нет инф. | существ. – Темясово ул. Аселе, 4а |
|  | ООО «Урман» - пилорама, столярный цех |  | нет инф. | существ. – Темясово, Набережная, 2а |
|  | цех по сбору мебели |  | нет инф. | существ. – Темясово ул. Центральная, 17 |
|  | пекарня |  | 3,98 | сущ. – ул. Набережная, 1б |
|  | молочно-приемный пункт |  | 5,0 | сущ. – ул. Абсалямова, 32 |
|  | молочный завод |  | 4,6 | сущ. – ул. Гафарова, 1 |
|  | цех по переработке молока |  | 3,0 | сущ. – ул. Карагайлы, 1л |
|  | водокачка |  | 2,87 |  |
|  | автосервис |  | 0,94 | сущ. – Центральная, 1в |
|  | АЗС |  |  |  |
|  | антенно-мачтовое сооружение радиотелевизионной передающей станции |  | 0,34 | проектир - ул. А.Искужина, 19 |
|  | Пождепо | 2 автомашины | 0,1 | 1 очередь |

1.2.4. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ села Темясово, предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки - включают парки, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования: озеленение газонов общественно центра и улиц села, посадки естественных насаждений в прибрежной части пруда и речки, являются дополнением рекреационной зоны с парком и площадками для активного отдыха.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение проектируемых спортивных объектов, в том числе плоскостных.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения.

Организация отдыха населения

Рекреационная зона предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки населенного пункта.

Рекреационные зоны включают в себя: парки, сады, скверы, лесопарки, озелененные территории общего пользования, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенного пункта.

Система озеленения является частью архитектурно-планировочной структуры  населенного пункта, включающей в себя озеленение селитебных территорий, производственной зоны и зоны отдыха.

Генеральным планом определены границы природно-рекреационных территорий, установлены требования по их функциональному использованию.

В систему зелёных насаждений селитебной зоны входят:

– озеленение улиц и площадей;

– озеленение участков при зданиях культурно-бытового обслуживания и спортивных сооружениях.

Наиболее крупные массивы зелени находятся:в южной части населенного пункта.

В юго-восточной части с. Темясово сохраняется физкультурно-спортивная зона (стадион).

В юго-западном направлении от границ села зарезервирована площадка под размещение конно-спортивного комплекса (КСК), рассчитанного на все население муниципального района.

Показатели озеленения территории с. Темясово

табл. № 8

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ.,га | I очер., га | На конец расч. срока, га |
| А. Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: | 4,5 | 6,35 | 7,1 |
| - парки, скверы | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - озеленение улиц | - | 0,35 | 1,1 |
| - естественные насаждения | 3,0 | 4,5 | 4,5 |
| - рекреационная зона | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Б. Насаждения ограниченного пользования (в общественно-деловой застройке) | - | 0,90 | 0,90 |
| В. Насаждения специального назначения, в т.ч.: | - | 7,1 | 7,1 |
| - санитарно-защитных зон | - | - | - |
| - водоохранных зон | - | 2,3 | 2,3 |
| - зон санитарной охраны водозабора | - | 0,8 | 0,8 |
| Итого | 4,5 | 12,85 | 14,1 |

Существующая площадь озеленения территории с. Темясово не соответствует установленным нормативным показателям.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта должен составлять не менее 40 % (п. 2.4.6 ТСН). Согласно п. 2.4.8 ТСН, в средних и малых городских округах и городских поселениях, а также в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %. В связи с этим проектом предусматривается организация зеленых зон в санитарно-защитных зонах предприятий, а так же организация рекреационной зоны в прибрежной части речки и пруда.

Ландшафт

Зеленые насаждения, в зависимости от характера их использования, размеров, размещения и контингента, пользующегося данной озелененной территорией, относятся к одной из трех групп: насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования: парки, бульвары, насаждения на улицах при общественных и административных упреждениях.

Зеленые насаждения ограниченного пользования: насаждения при детских садах и школах; насаждения кварталов, насаждения у зданий культурного назначения (клубы, дома культуры), насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения: озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика, и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

В архитектуре зеленые насаждения служат прекрасным средством обогащения и формирования ландшафта.

1.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Настоящим генеральным планом в границах села выделены следующие зоны специального назначения:

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления

На сегодняшний день свалка бытовых отходов и отходов промышленных предприятий располагается на юго-западе от границ населенного пункта с. Темясово (в 1100 м) и 500 м от деревни Кожзавод, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям для деревни.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий на территории населенного пункта не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на землях сельскохозяйственного назначения.

Вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

Зона кладбищ

На территории населенного пункта располагаются пять кладбищ площадью 7,43 га. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона кладбища (V класс) составляет 50 метров.

При размещении новых кладбищ на территории сельского поселения должны учитываться следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположения в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

- наличия резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшения пути следования ритуальных процессий.

Глава 2. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.1.ТСН по планировке и застройке городских округов и поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории с. Темясово, относятся:

- объекты общественно-делового и торгового центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга), отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения;);

- магазины  товаров повседневного спроса;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. с.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.с.), организацию адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.с.).

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Глава 3. Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. Государственная охрана объектов культурного наследия происходит согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях выявления объектов историко-культурного наследия и проведения мероприятий по подготовке проекта зон охраны (охранных зон) объектов культурного наследия, необходимо проведение научных (в т.ч. натурных археологических) исследований территории с. Темясово.

Необходимо учесть, что археологические исследования (в том числе и проект зон охраны), проводятся за счет средств физических и юридических лиц являющихся заказчиками проводимых работ (ст. 36, п. 4 Федеральный закон № 73-ФЗ).

Для проведения археологических исследований (в том числе разработку проектов зон охраны) заказчику работ необходимо заключить договор с юридическими лицами, уставной целью деятельности которых является проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия гот 3 февраля 2009 г. № 15. Право на проведение охранных археологических мероприятий и работ определенного вида на памятниках археологии дает открытый лист.

На территории села Темясово и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории на сегодняшний день расположен 1 объект археологического наследия - Темясовский курган Карагай-Мурун, поставленный в 1970 на государственную охрану (Постановление Совета Министров БАССР от 31.12.1970 г., № 599), и 5 объектов памятников истории и архитектуры (таблица № 6, тома II). Все памятники истории и архитектуры являются выявленными. Ценные и очень интересные объекты позволяют использовать их как в музейных, так и в исторических целях Памятники истории и архитектуры на территории села Темясово насчитывают 5 объектов:

- Историко-краеведческий музей (историко-архитектурный памятник)

- Училище (историко-архитектурный памятник) - администрация с. Темясово

- Каменный склад (историко-архитектурный памятник)

- Каменный склад Музафар бая (историко-архитектурный памятник)

- Первая русская школа (историко-архитектурный памятник)

которые в свою очередь отражены на карте «Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон и особыми условиями, границами территорий объектов культурного наследия. М 1:5 000» лист 2 том III «Графическая документация».

Важнейшей особенностью недвижимых объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), будь то памятники археологии, архитектуры, истории и т. д. является ценность каждого взятого объекта, причем эта ценность является тем большей, чем более древним является этот объект. Общей закономерностью для объектов наследия является их более или менее равномерное распределение в пространстве, их «единичность». Исключения из данных правил редки, но именно они позволяют не только о сохранении объектов культурного наследия, но и о их использовании и включении в современную социокультурную инфраструктуру. Таким образом, создание музейно-заповедных структур возможно, в первую очередь, для ключевых объектов наследия (или их комплексов).

Учитывая наличие объектов культурного наследия в процессе подготовки генеральных планов в обязательном порядке должны учитываться ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 мая 2008 г. № 153, разработку проектной документации населенных пунктов Республики Башкортостан необходимо выполнять на основе уже разработанных историко-архитектурных опорных планов исторических поселении, проектов зон охраны объектов культурного наследия, для определения четких границ и режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны (с определением зон с особыми условиями использования территорий), проведения историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Необходимыми наиболее общими признаками для современного использования объектов культурного наследия являются следующие:

- Уникальность или значительная (по сравнению с остальными) ценность (научная, зрелищная или историко-культурная) объекта для данной территории.

- Повышенная концентрация объектов наследия на определенном локальном участке.

- Гармоничное сочетание объектов наследия и окружающего ландшафта (вписанность в ландшафт); целостность ландшафта, возможность его использования как историко-культурной составляющей данного объекта (объектов) наследия.

- Приуроченность используемых объектов наследия к существующей или проектируемой транспортной сети.

Учитывая вышеизложенное, проектом предлагается:

- реестра недвижимых объектов культурного наследия;

- создание регионального центра охраны памятников в районном центре муниципального района, г. Баймака;

- проведение периодического мониторинга недвижимых объектов культурного наследия;

- инвентаризация всех известных объектов культурного обследования района, определение их современного состояния, научной и историко-культурной значимости;

- создание кадастра и фонда земель историко-культурного назначения района, перевод всех объектов в данный фонд.

- культовые здания – памятники истории и архитектуры реставрировать и использовать по прямому функциональному назначению, функциональное назначение прочих зданий – памятников определить проектом и реконструировать;

- Включить памятники в культурно-образовательные программы с организацией тематических экскурсий и туристических маршрутов.

Глава 4. Улично-дорожная сеть и транспорт

4.1. Транспорт

Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура — это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках. Село Темясово расположено в северо-западном направлении от города Баймак. Расстояние от районного центра до населенного пункта Темясово составляет 55км.

От населенного пункта подходит автодорога республиканского значения Серменево-Амангильдино-Баймак. До ближайшей железнодорожной станции 100 км.

Автомобильный транспорт и дороги

Информация по перевозкам, осуществляемым частными предприятиями и лицами, администрацией сельского поселения не предоставлена. Проектом предлагается развивать этот вид транспорта для осуществления грузовых перевозок на территории с. Темясово, сельского поселения Темясовский сельсовет и за его пределами. С ростом населения объемы грузоперевозок будут расти. Перевозки, связанные с обслуживанием населения: потребительские грузы, продовольственные и промышленные товары, медикаменты, грузы санитарной очистки, почтовые перевозки.

  - Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Общая протяженность улиц и дорог с. Темясово составляет 26,7 км. Одну из основных проблем улично-дорожной сети является отсутствие на автодорогах твердого покрытия. Дороги с щебеночным покрытием расположены как в центральной части, так и на территории усадебной застройки. Это означает, что территории с автодорогами без твердого покрытия не могут получить полноценного транспортного обслуживания.

В районах селитебной застройки сложилась прямоугольная сетка улиц. По своему назначению и транспортным нагрузкам к основным улицам населенного пункта можно отнести следующие: ул. С. Юлаева, Шаймуратова, Худайбердина, Абдулкаримова, З. Валиди, Ш. Бабича.

Основные улицы выполняют функции распределения потоков массового общественного транспорта, обслуживание прилегающих районов и доставку трудящихся к производственным предприятиям.

Главной улицей с. Темясово и его композиционной осью является – ул. Советская, которая связывает ее с дорогой межрайонного значения Серменево-Амангильдино-Баймак.

Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках дорог. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам.

Показатели улично-дорожной сети представлены в таблице № 9.

Показатели улично-дорожной сети с. Темясово

табл. № 9

| № | Наименование территории | Протяженность, км / площадь покрытия, га | Сущест. положение | I очередь строительства | На расчетный срок | Всего по Генеральному плану на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Главная улица | км/га | 0,96/0,67 | - | - | 0,96/0,67 |
| 2 | Улицы в жилой застройке основные | км/га | 7,3/5,11 | - | - | 7,3/5,11 |
| 3 | Улицы в жилой застройке второстепенные | км/га | 10,69/7,48 | 2,25/1,575 | 2,6/1,8 | 15,54/10,87 |
| 4 | Проезды | км/га | 4,5/3,15 | 1,2/0,84 | 1,3/0,91 | 7,0/4,9 |
| 5 | Дороги в пром. зоне | км/га | 2,55/1,53 | - | - | 2,55/1,53 |
| 6 | Пешеходные дорожки | км/га | 0,20/0,03 | 4,6/0,46 | 5,2/0,52 | 9,6/1,43 |
|  | Итого | км/га | 26,7/17,97 | 5,55/1,58 | 9,1/2,46 | 42,95/24,51 |

Проектное предложение

Данный раздел выполнен на основе анализа существующего состояния, принятых архитектурно-планировочных решений формирования застройки с. Темясовский и улично-дорожной сети населенного пункта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц, направление перспективного развития и исключались имеющиеся недостатки.

В Генеральном плане сохраняется существующая сетка улиц. В связи с намечаемым развитием населенного пункта, уличная сеть на проектируемых территориях будет являться продолжением существующей улично-дорожной сети с некоторым изменением направлений в зависимости от планировочных условий.

Существующие улицы и дороги предлагается реконструировать для обеспечения соответствия геометрических параметров техническим нормативам, с обязательным благоустройством прилегающих территорий, оборудованием наружным освещением, водоотводом, устройством пешеходных тротуаров.

Предусмотреть перевод улично-дорожной сети с грунтовым покрытием в твердое покрытие. Из соображений экономии финансовых ресурсов возможно обеспечение второстепенных улиц дорогами с облегченным покрытием. Строительство данной категории дорог является менее ресурсоемким, в то же время подобный тип дорог относится к классу дорог с твердым покрытием и обеспечивает существенно более высокое качество связи.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

Проектирование генерального плана основывалось на создании единой системы улично-дорожной сети и транспорта. Система эта в свою очередь тесно увязана с планировочной структурой центральной части населенного пункта и прилегающими жилыми кварталами с целью обеспечения удобных и безопасных связей между всеми частями территории.

Для осуществления удобной связи жилых территорий с общественным центром предлагается:

- совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог;

- реконструкция и благоустройство существующих магистралей и улиц: уширение проезжих частей на перекрестках, организация уширений - карманов на автобусных остановках;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов;

- организация объездных магистралей для пропуска грузового автодвижения;

- на расчетный срок реализации генерального плана (до 2032 г.) предлагается реконструкция всех мостовых сооружений на пруду и речке.

Классификация улично-дорожной сети.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме.

К концу расчетного срока (2032 год) параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- главные улицы: ул. Советская (сущ.) с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 0,96 км, площадью покрытия 6720 м2;

- основные улицы: ул. Ш.Худайбердина, ул. Шаймуратова, ул. З. Валиди, ул. ул. Абдулкаримова, ул. С. Юлаева, ул. Ш. Бабича. в жилой застройке с шириной проезжей части 7 м, общей протяженностью 7,3 км, площадью покрытия 51 100 м2;

- второстепенные улицы: ул. Э. Калнина, Молодежная, Почтовая, Лесхозная, Интернатская, Аселе, Партизанская, Н.Валеевой, Интернатская, Шырдинская, Ю. Гагарина, М. Акмуллы, Базарная, Центральная, Лесная, Кадыргулова, А. Искужина, Фурманова, Ф.Яхина, Набережная, Родниковая, Новая, Темясовская, М.Муртазина, Смоленского полка, Сакмара, Н. Абсалямова, Ягалса, А. Хусаинова, Ш. Гафарова, Карагайлы, Сосновая, Суванякская, Калинина, 8 Марта, Первомайская, Уральская, Горная ул. № 1 - № 6  (проектируемые) в жилой застройке с шириной проезжей части 7 м, общей протяженностью 15,54 км, площадью покрытия 10 780  м2;

- проезды  с шириной проезжей части 7 м, общей протяженностью 7,0 км, площадью покрытия 49 000 м2;

- дороги в промышленной зоне с шириной проезжей части 6 м, общей протяженностью 2,55 км, площадью покрытия 15 300 м2.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

По всем улицам предусматривается обязательное строительство тротуаров, у объектов соцкультбыта – пешеходных зон (площадок). На последующих стадиях проектирования, следует обратить внимание на обеспечение возможности движения по тротуарам и переходам инвалидных колясок, у объектов обслуживания предусматривать ограниченные уклоны – п. 6.24 СНиП 2-07-01-89*.

4.3. Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Исходя из того, что данные уровню автомобилизации в с. Темясово не были предоставлены, проектом принимается показатель по муниципальному району в целом. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7, принимаем на 1 очередь 250 автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок - 300 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = 4630*(250/1000)=1158 автомобилей,

Урс.= 4918*(300/1000) =1475 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Согласно п. 9.17 ТСН. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

Сооружения для технического обслуживания автотранспортных средств. Количество топливораздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей.

К1оч = 1158:1200 = 1 един.;

Красч. срок = 1475:1200 = 2 един.

На сегодняшний день для обслуживания автотранспортных средств села работает АЗС на 4 колонки. Потребность в колонках на расчетный срок в селе Темясово отсутствует.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматривается из расчета 70 % расчетного парка автомобилей (п. 3.5.166 ТСН), что составит: на I очередь 1158х0,7=811 маш/места, на расчетный срок 1475х0,7=1033 маш/мест. Из них: в жилых районах 30 %, что составит на 1 очередь - 243 маш/мест, на расчетный срок - 310 маш/мест. В общественных центрах – 15 %, что составит: на I очередь 12 маш./мест, на расчетный срок 16 маш/мест.

Глава 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

В настоящее время для обеспечения населения села хозяйственно питьевым водоснабжением функционирует 2 водозабора, которые находятся в пределах границ населенного пункта.

- скважина № 1 имеет глубину 18 метров;

- скважина № 2 имеет глубину 27 метров;

Общая производительность скважин составляет – 6,0 м3/час.

Нынешнее состояние существующих водозаборов удовлетворительное.

Водоснабжение села осуществляется по сетям водопровода находящихся на балансе Темясовского сельского поселения. Протяженность сетей внутри населенного пункта составляет 10 км, на водопроводной сети расположено 27 уличных водозаборных колонок. Количество потребляемой воды в населенном пункте:

- население – 26 400 м3/сут.

Общее водопотребление в с. Темясово на 2012 год составляет – 32850 тыс. м3/год.

Проектное предложение

1. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Расчеты расхода воды перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2. Источник водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения с. Темясово на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

В целях изыскания  источника водоснабжения необходимо, силами Управления по недрам РБ, провести поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления района.

Выбор источника хоз-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

В связи с нарушением правил санитарной охраны источников водоснабжения, и размещением в недопустимой близости объектов специального назначения, проектом предусматривается консервация существующих водозаборов. Местоположение нового водозабора намечено в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Размещение нового водозабора предлагается к юго-западу от с. Темясово.

Местоположение водозаборных сооружений, на следующих стадиях проектирования, уточняется при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения населенного пункта и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

3. Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Система водоснабжения населенного пункта Темясово Темясовского сельского поселения принимается хозяйственно-питьевая противопожарная, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети населенного пункта, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

4. Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение 1 очередь строительства (4918 человек) - 30,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожар по 10 л/сек;

- общественные здания объемом 5- 25 тыс. м3 – 15 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 5,0 л/с х 2 струи.

Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок – (6 880 человек) - 30,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 2 пожара по 10 л/сек;

- общественные здания объемом 1-5 тыс. м3 – 15 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 5,0 л/с х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит:

108 м3+162 м3+108 м3=378 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89* для СДК с клубом - 5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время в с. Темясово централизованная система канализации отсутствует.

В связи с этим проектом предлагается строительство очистных сооружений (БОС) к югу населенного пункта.

Проектные решения.

Канализация хоз-бытовых сточных вод

На I очередь и расчетный срок строительства в с. Темясово проектом, на стадии ГП, предусматривается устройство централизованной раздельной системы канализации с отведением бытовых сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков (к северо-востоку от населенного пункта). Производительность очистных сооружений и их тип будет определен на следующей стадии проектирования. Очищенная и обеззараженная сточная вода будет отводится в р. Сакмара к югу от населенного пункта с. Темясово.

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Централизованная система канализации предусматривается для всего населенного пункта, включая коммунально-бытовые и общественных здания.

Схема канализации

Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от новой жилой застройки и общественных зданий предлагается система самотечной канализации.

Место выпуска очищенных сточных вод в водоем должно быть расположено ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения с. Темясово и уточняется на следующих стадиях проектирования.

Канализация дождевых сточных вод

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) закрытого типа компактно блочного заводского изготовления.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадков, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории, на рабочей стадии проектирования.

5.2. Электроснабжение

Существующее положение

Обслуживанием энергетического хозяйства по населенным пунктам Баймакского района занимается ОАО Баймакское. Типы линий электроснабжения по населенному пункту - воздушные на опорах.

Проектное решение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных

подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральный план с. Темясово.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на первую очередь строительства и расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах к установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

5.3. Телефонизация, телевидение и радиофикация

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также определение необходимой емкости АТС М200 в количестве 1 шт.

Потребность в телефонах принята из расчета 100 % охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями м. ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Предусматривается телефонизация всех общественных зданий и, частично, жилых домов.

Для приема телепередач в с. Темясово намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

5.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов культурно-бытового и жилищного строительства проекта “Генеральный план с. Темясово муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан”, предусмотрено раздельно, от существующих отдельно стоящих газовых котельных для зданий:

- детских садов;

- общеобразовательной и начальной школы;

- объектов административно-бытовых зданий;

- общественного центра.

Расходы тепла по объектам на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены в следующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки, расчетного срока  строительства, предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

5.5. Газоснабжение

Подача газа в населенный пункт будет осуществляться по существующему газопроводу давлением 6-12 кгс/см2 (0,6-1,2 МПа) с последующим понижением давления в ГРП и ШРП до низкого давления.

Основными потребителями газа являются:

- котельная общественной школы и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены на следующей стадии проектирования.

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства, с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности, каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод ;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях ;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории ;

- вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Рельеф на территории, выделенной под расширение населенного пункта Темясово ровный, без резких перепадов высот. В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенного пункта, определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водостоков, благоустройство береговой полосы речки и пруда.

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем; создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 — для магистральных улиц, до 0,08 — для жилых, до 0,04 — для скоростных дорог, 0,005…0,08 — для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, с тем чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Благоустройство береговой полосы водных объектов на территории села предусматривает расчистку русла реки от ила, посторонних предметов и водной растительности. Крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм. В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

5.7. Организация и очистка поверхностных стоков

На территории с. Темясово в настоящее время ливневая канализация отсутствует. План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков от основной территории. Поверхностные стоки самотеком стекают к реке Сакмара, речке Шырда, поэтому ливневая канализация предусматривается по крайним улицам в сторону рек. Ливневая канализация представлена системой закрытых водостоков в виде круглых железобетонных труб со смотровыми колодцами и дождеприемниками. Выпуск ливневых вод предусматривается к югу от с. Темясово. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом предусмотрена система очистных сооружений.

Глава 6. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по охране окружающей среды

В связи с территориальным развитием поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод в реку и пруд, нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии села. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственной зоны предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается благоустройство и приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных жилых полос.

6.2. Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные и автотранспорт. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном окись углерода, углеводороды.

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

- централизация теплоснабжения;

- на I очередь строительства перевод всех котельных на газовое топливо.

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах в с. Темясово, а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение. Санитарно-защитная зона от зерноскладов, предусмотренная генпланом 50 метров, от котельной – 100 метров, от пекарни – 50 м, от молочно-товарной фермы – 300 м, от ГРП и ШРП – 15 м.

- строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- внедрение прогрессивных технологий на производствах;

- по автотранспорту – перевод на более прогрессивное топливо;

- озеленение улиц, нагруженных транспортом;

- озеленение санитарно-защитных зон от промышленно-коммунальных объектов V-IV категории опасности;

Ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от классификации улицы, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

6.3. Мероприятия по охране водных объектов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьев и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории проектом предусматривается комплекс водоохранных мероприятий:

1. Предусматривается ливневая канализация. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом предусмотрена система очистных сооружений, расположенных к востоку от границы села Темясово. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Сакмара.

2. Предусмотрена организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Ширина водоохранной зоны речки и пруда установлена в размере 50 метров. Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляют 40 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
    4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство новых и расширение действующих промышленных и других предприятий и объектов, влияющих на качество воды, природные условия водоема и водоохраной зоны;

6) вырубка леса и кустарника, за исключением санитарных и рубок ухода;

7) размещение складов для хранения пестицидов и минеральных удобрений, размещение баз и складов горюче-смазочных материалов, устройство взлетно-посадочных полос.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест.

К числу охранных мероприятий относится:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и водоемов должны быть залужены и озеленены.

6.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

1. Организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно нагруженной территории района, включающей промышленные зоны, участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы питьевых и минеральных вод) и др.

2. Организация на полигонах ТБО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

3. Сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

4. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

6.6. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Наличие в населенном пункте зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

6.7. Акустическое загрязнение

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.с. Однако полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. В этих случаях для защиты придорожных объектов от шума приходится использовать специальные градостроительные приемы борьбы с шумом на путях его распространения.

Мероприятия по снижению шумового воздействия

В планировке рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории, предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги):

5) строительство шумозащищенных зданий.

Внешними автомобильными дорогами населенного пункта Темясово являются: дорога республиканского значения Серменево-Амангильдино-Баймак. Они подходят к населенному пункту с юго-восточной стороны, в связи с чем вдоль дорог проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение и шумозащитное озеленение.

6.8. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020 г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения Темясовский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки села, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТБО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в с. Темясово проектом также предусматривается организация сбора твердых бытовых отходов и вывоз их на полигон ТБО для обезвреживания.

Полигон ТБО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТБО.

В задачи санитарной очистки населенного пункта Темясово входят:

- сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) за пределы территории.

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы поступают на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку. Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по деревне с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

табл. № 10

| Бытовые отходы | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Количество жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год | Количество жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс. тонн в год |
| Жидкие отходы | 4,63 | 2000 | 9,26 | 4,918 | 2000 | 9,84 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 4,63 | 250 | 1,16 | 4,918 | 280 | 1,38 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц и площадей. | 19,55 га | 5 | 0,97 | 24,51 га | 5 | 1,23 |

Морфологический состав ТБО

табл. № 11

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 2,61 т.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 20-28 25 | 0,65 |
| Бумаги, картон | 35-45 40 | 1,044 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,026 |
| Металлолом | 1,5-2 2 | 0,04 |
| Текстиль | 4-7 7 | 0,18 |
| Кости | 1-2 2 | 0,04 |
| Стекло | 3-6 5 | 0,13 |
| Кожа, резина | 1-3 2 | 0,04 |
| Камни, штукатурка | 1-2 2 | 0,04 |
| Пластмасса | 1,5-2,5 2 | 0,04 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,04 |
| Отсев | 10-18 10 | 0,26 |
| Итого | 100 |  |

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число органов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включает жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

На расчетный срок реализации проекта генерального плана села Темясово проектом предлагается вывоз ТБО на перегрузочную станцию с последующим вывозом специализированный полигон ТБО, который располагается в районном центре, городе Баймак (55 км).

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет

4,918 тыс.чел х 50 кг/год = 0,246 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованной площадке в центральной части населенного пункта. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вис.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селекционный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория ТБО из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год.

Крупногаборитные отходы и обычные бытовые отходы на расчетный срок в сумме составляют – 2,86 тыс.тонн/гос.

Площадь полигона на годовое накопление мусора составит: 2,86 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,14 га.

На расчетный период действия генерального плана потребуется территории, на расчетный срок 0,14 га * 20 лет = 2,86 га до 2032 г.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

При расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых отходов на расстояние от мест сбора более 25 км следует предусматривать и экономически обосновать возможность применения двухэтапного метода удаления отходов с использованием мусороперегрузочных станций.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельсовета находятся в ведении сельского поселения Темясовский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18). Мусороудаление с территории населенного пункта производится предприятием ООО Полигон эксплуатирующей полигон ТБО г. Баймак.

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит: 0,246 т.т. в год = 246000 кг;

246000 кг: 180 кг/м3 = 1,366 тыс. м3, где 178 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество мусора составит: 2,61 т.т. в год = 2610000 кг; 2610000 кг : 200 кг/м3 = 13,050 тыс. м3, где 200 кг/м3 - средняя плотность ТБО.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице № 12.

табл. № 12

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Период-сть вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75 м3 | V=0,5 м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Темясово | 4918 | 14416 | 1366 | 13050 | 13 | 27 | ТБО-каждый день, КГО-1 раз в три дня |
| с К=1,1 |  |  |  |  | 14 | 30 |  |

Определение количества контейнеров:

Bкон = 1366 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 13 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2;

13 шт * 1,1 = 14 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 13050 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 27 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2;

27 шт * 1,1 = 30 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 16 площадках планируется установка 44 контейнеров.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом работы мусоровозного транспорта на полный  рабочий день.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице № 13.

табл. № 13

| Наименование | Ес. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 8 | 8 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице № 14.

табл. № 14

| Наименование | Ес. изм. | Обознач. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 30 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 1 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 2 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 32,8 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 14416 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 2 |

Согласно полученному результату требуется 2 машины марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 1 рейс из двух единиц мусоровозного транспорта 1 раз в день.

Глава 7. Баланс территории и технико-экономические показатели

7.1. Баланс территории

Реализация проектных предложений направлена на повышение эффективности использования территории с. Темясово сельского поселения Темясовский сельсовет.

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими основными особенностями:

- Освоением свободных земель в границах существующих границ населенного пункта;

- Освоение новых территорий для расширения границ населенного пункта к северу и северо-востоку от существующей границы села;

- планомерной организацией и увеличением плотности застройки и площади застроенной территории;

- увеличением жилой застройки, территория которой увеличится на 42,4 га;

- увеличением площади улично-дорожной сети с 17,97 га до 24,51 га со строительством новых улиц и реконструкцией существующих.

- Реконструкция существующей промышленно-коммунальной зоны путем строительства новых промышленных предприятий, на месте ранее существующих, и ныне не действующих в северо-восточной и юго-восточной частях населенного пункта.;

- формированием рекреационно-оздоровительной зоны в центральной, юго-восточной частях населенного пункта.

- значительное сокращение к расчётному сроку неиспользуемых земель позволит удовлетворить потребность сельского населения в территориальном развитии.

Баланс территории

табл. № 15__

| № п.п | Территории | Совр. использ. территории, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Селитебные территории | 378,46 | 473,96 |
| 1.1. | Жилая застройка | 280,34 | 322,74 |
|  | - индивидуальная усадебная - малоэтажная блокированная | 280,34 | 322,34 0,4 |
| 1.2. | Участки учреждений и предприятий обслуживания | 17,68 | 19,91 |
| 1.3. | Зелёные насаждения общего пользования | 4,5 | 7,1 |
| 1.4. | Улицы, дороги, проезды, площадки, автомобильные стоянки | 75,94 | 124,21 |
| 2. | Территории производственно-коммунальных зон | 90,4 | 90,4 |
| 2.1. | Улицы, дороги, проезды | 1,53 | 1,53 |
| Итого территории застройки: | 468,86 | 564,36 |
| 3. | Остальные территории | 412,69 | 412,69 |
| 3.1. | Зелёные насаждения природоохранного и средозащитного назначения | - | - |
| 3.2. | Территории специального назначения | - | 7,1 |
| 3.3. | Прочие территории | 412,69 | 405,59 |
| Всего в границах населенного пункта | 881,55 | 977,05 |

7.2. Основные технико-экономические показатели

табл. № 16

| № п/п | Показатели | Ес. изм. | Современное состояние | I очередь стр-тва, с уч. сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Баланс использования территории |
| 1.1. | Территория в границах населенного пункта, в том числе: | га | 881,55 | 941,25 | 977,05 |
|  | Жилая застройка: | -/- | 280,34 | 83,57 | 322,74 |
|  | Общественно-деловая застройка | -/- | 17,68 | 18,41 | 19,91 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | -/- | 4,5 | 6,35 | 7,1 |
|  | Производственные зоны | -/- | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
|  | Улицы, дороги, проезды | -/- | 17,97 | 19,55 | 24,51 |
| 1.2 | Прочие территории | -/- | 412,69 |  | 444,55 |
|  | Территории специального назначения | -/- | - | 7,1 | 7,1 |
|  | Зелёные насаждения природоохранного и средозащитного назначения | -/- | - | - | - |
| 2. | Население |
|  | Численность постоянного населения | чел | 3507 | 4630 | 4918 |
|  | Возрастная структура населения: | -/- |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 23 | 24 | 23 |
|  | - в трудоспособном возрасте | -/- | 52 | 54 | 55 |
|  | - старше трудоспособного возраста | -/- | 25 | 22 | 22 |
|  | Численность занятого населения | чел | 1833 | 2500 | 2656 |
| 3. | Жилищное строительство |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 |  |  |  |
|  | Убыль жилищного фонда | -/- | нет инф. | - | - |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | нет инф. | 25,6 | 30 |
|  | Обеспеченность жилищного фонда водопроводом: | % | - | 100 | 100 |
|  | -канализацией | -/- | - | 100 | 100 |
|  | -газовыми плитами | -/- | 100 | 100 | 100 |
|  | -отоплением | -/- | инс. АОГВ | инс. АОГВ | инс. АОГВ |
|  | -горячей водой | -/- |  |  |  |
| 4. | Социальное обслуживание |
|  | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест (проект) | - | 667 | 708 |
|  | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | -/- | - | 162 | 172 |
|  | Учреждения здравоохранения | коек | 7 | 40 | 40 |
| 5. | Транспортное обслуживание |
|  | Протяженность улиц и дорог | км | 26,7 | 32,25 | 42,95 |
|  | Плотность транспортной сети | км/кв.км | 3,03 | 3,4 | 4,38 |
|  | Количество индивидуального транспорта | ес. | нет инф. | 1158 | 1475 |
|  | Количество индивидуальных автомобилей на 1000 жителей | ес. | нет инф. | 250 | 300 |
| 6. | Дождевая канализация |
|  | Общая протяженность уличной сети | км | Осуществляется водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |
| 7. | Инженерная подготовка территории |
|  | Дамба обвалования | км | Не осуществляется |
|  | Берегоукрепление | км | Не осуществляется |
| 8. | Санитарная очистка территории: |
|  | Объем бытового мусора | тыс.т/год | - | 2,13 | 2,61 |
|  | Полигон ТБО | га | - | 1,4 | 2,86 |